Содержание

- Основные технические показатели сооружения…………….………..   2

- Основные параметры моста………………………...……………………...   3

- Приблизительные объёмы материалов…………………………………  4

- Общий вид моста, план моста……………………………..………………..  5

- Разрез 1-1………………………………………..………………………….……   6

- Продольный разрез…………………...………………………………………   7

- Поперечный разрез……………………………………………………………   8

- План расположения……………….…………………………………………..   9

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СООРУЖЕНИЯ

- Техническая категория дороги – IV

- Число полос движения – 2

- Ширина проезжей части дороги, м – 7,0

- Вид покрытия – асфальтобетон

- Длина – 71,5 м (в осях)

- Габарит -  Г-10 + 2х1,0м

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОСТА

Мост пятипролётный. Угол пересечения с рекой Цна составляет 80˚. Габарит моста принят по схеме Г-10,0+2х1,0м предназначен для пропуска по нему автомобильных нагрузок AК-11 с толпой на тротуарах, а также единичной тяжелой нагрузки НК-80. Пролетное строение железобетонное, разбито на секции деформационными швами, максимальная длина секции  20,15 м.

## Основные проектные решения

### Опоры

Береговые и промежуточные опоры  представляют собой монолитные арки толщиной от 600 мм до 750 мм, с балками по аркам.

Фундаментная часть промежуточных опор решена как свайный ростверк с 3-мя буронабивными сваями диаметром 1200 мм. Свайный ростверк в виде трапеции, с максимальной шириной в основании 2500 мм, минимальной шириной 2100 мм и высотой 2000 мм. Размер ростверка 13,97x2,5(2,1)x2,0м.

### Пролетное строение.

Пролетное строение представляет собой монолитное железобетонную плиту трапециидального сечения толщиной 200-300 мм, с максимальной длинной 20150 мм, ширина плиты 13300 мм. Плита опирается на поперечные балки, расположенные вдоль монолитных арок.

### Мостовое полотно.

Мостовое полотно состоит из железобетонного барьерного ограждения, ездового полотна, металлического перильного ограждения тротуаров, водоотвода и дорожной одежды.

Металлическое перильное ограждение индивидуального проектирования принято высотой 1,1м.

Дорожная одежда ездового полотна запроектирована следующей конструкции:

- гидроизоляция рулонная

-  защитный слой из армированного бетона B30 W8 F300 - 50мм;

- нижний слой из асфальтобетона толщиной- 35 мм

- верхний слой асфальтобетона 15 -35 мм

Ездовое полотно двухскатное в поперечном направлении с уклоном 20‰ и с обратным уклоном на тротуарах.

Деформационные швы запроектированы, исходя из обеспечения перемещений пролетных строений в интервале, водонепроницаемости и долговечности конструкций.

# Приблизительные объёмы материалов

- Расход бетона:

- Сваи (280 м.п.) – 316 м3

- Арки – 670 м3

- Береговые и промежуточные опоры – 540 м3

- Верхнее монолитно строение – 450 м3

- Площадь облицовки:

- 450 м2

-Площадь дорожного покрытия:

- 950 м2

- Объём насыпного грунта для устройства подходов:

- 3390 м3

- Расход арматуры:

Арматура применяется ∅6, ∅8, ∅12, ∅16, ∅20

- 236 т